## Slide 1: 多軌道衛星-地面站連線模擬展示
進度報告 — 2026-05-19 階段性回顧
客戶技術審查與專案進度報告
日期:2026-05-19 版本:2026-05-19 進度快照

## Slide 2: 報告大綱
A. 站點識別:圓點顏色、篩選條件、命名規則、資訊卡
B. 地面站對解讀:衛星篩選、軌跡可視窗、連線與傳輸模型、結果可信度
C. 通訊稽核 CSV 匯出 / 雨衰滑桿控制
D. 公開軌道資料模擬狀態:已完成、開發中、可驗證證據
E. 資料可信度與外部參考資料
F. 附錄:工程驗證依據(非外部引用來源)

## Slide 3: 名詞說明
本報告常用名詞與用途;首次出現時以中文說明專有名詞。
名詞 | 說明
地面站對 (Station Pair) | 使用者選兩個地面站,系統計算兩站之間共同可見的衛星。
TLE | Two-Line Element,公開衛星軌道兩行參數;本模擬用它推算衛星位置。
SATCAT | Satellite Catalog,衛星名冊;補衛星名稱、NORAD id、COSPAR id、星座與營運商脈絡。
LEO / MEO / GEO | 低軌 / 中軌 / 地球同步軌道。
SGP4 | 依 TLE 推算衛星位置的標準軌道模型。
通訊稽核 CSV | 可下載的稽核表,檢查資料來源與模型輸出,不是實測封包。
EIRP / RSRP / T_sys | 等效全向輻射功率 / 接收功率指標 / 系統噪聲溫度。
外部來源 [2] CelesTrak;連線參數定義見 [3] 3GPP TR 38.811 / 38.821。

## Slide 4: 站點標記規則
說明首頁地面站圓點的顏色、大小與能力分類。
能力等級 | 站數 | 一般圓點 | Selected | 意義
三軌能力 (tri-capable) | 22 | 綠色 r5.5 px;目前少數,加 pink outline | 綠色 r8 px + yellow outline | 至少能與某個 pair 共享 3 種軌道
雙軌能力 (dual-only) | 47 | 藍色 r4.5 px + dark outline | 藍色 r6.5 px + yellow outline | 可形成相容 pair,最多共享 2 種軌道
pink outline 套在「目前站數較少的能力等級」;現在 tri (22) 少於 dual (47)。
判斷:pair 需共同 RF 頻段 + 共同 LEO/MEO/GEO 通過 10° 以上仰角的幾何可視條件。
外部來源 [1][6]-[10];live 計算自 station-compatibility.ts。

## Slide 5: 站點篩選條件
整理站點篩選器的分類、畫面選項與意義。
篩選群組 | 畫面選項 | 用途
Orbit (軌道) | LEO、MEO、GEO | 公開揭露支援的軌道類別
Handover (換手) | 2-orbit、3-orbit | 兩站可共同切換的軌道類別數
Region (區域) | Africa、Asia、Europe、N. America、Oceania、Antarctic、Arctic、S. America | 資料庫 region 欄位
Band (頻段) | Ka、Ku、C、X、S、L | 公開揭露支援的 RF 頻段
Orbit / Band / Region 為資料庫欄位篩選;Handover 為推導出的 pair 篩選。
不等於實際服務證明;不代表營運商已驗證 routing。外部來源 [1][6]-[10]。

## Slide 6: 站點命名規則
說明 station identity 為什麼採「站點 / 營運商優先」,而不是國家優先。
欄位 | 作用
id | 穩定路由鍵,通常為 operator-family + site/locality slug
name | 使用者看到的 public station / teleport / gateway 名稱
operator / operatorFamily | network ownership 與 pair 來源等級推論
country / region | 篩選脈絡,不是 endpoint identity
同國可有多個 operator 與多個 station site;同 operator network 可跨國。
展示系統需唯一 physical endpoint 做 routing / screenshot / pair URL;country 粒度太粗。
命名依據:operator service page、station public page、Wikipedia / Wikidata、FCC / ITU filing、World Teleport Association、產業 press 等公開資料。外部來源 [1][6]-[10]。

## Slide 7: 站點資訊卡
點開單一站點時,讓使用者檢查公開來源、能力欄位與是否可選為 Station A/B。
顯示區塊 | 內容
標題 | public station / teleport / gateway display name
欄位清單 | operator、operatorFamily、country、region、座標、支援軌道、支援頻段、揭露精度
用途 / 備註 | primaryUseCase + publicDisclosureNotes 公開資料摘要
來源連結 | Public source · sourceTier,連到資料庫 primary URL
操作 | Select as Station A/B;已選 pair 顯示 source tier
每站點都有 primary public source;只收公開可佐證至少支援 2 種軌道類別的站。
座標依 disclosurePrecision 可能是 exact 或 municipality / operator-family 區域代表座標。
Non-claim:不驗證 commercial routing、private service、實際流量。外部來源 [1][5][6]-[10]。

## Slide 8: 地面站對衛星篩選
選定 Station A/B 後,畫面上的衛星候選怎麼被挑出來。
階段 | 規則
Pair input | 站點 id、座標、支援軌道、支援頻段都來自公開資料庫
Orbit filter | 兩站共同揭露軌道:LEO / MEO / GEO intersection
TLE pool | CelesTrak public GP TLE snapshots;SATCAT 補 constellation / operator 脈絡
Compute cap | 互動運算每軌道類別最多 60 筆 TLE records
Geometry filter | SGP4 propagation + station geometry;門檻 10° 仰角
Pair filter | 同顆衛星須同時對 A/B 形成重疊可視窗,才會進入候選
取樣 cadence:LEO 30 s、MEO 60 s、GEO 120 s。
外部來源 [1] 站點資料庫、[2] CelesTrak。

## Slide 9: 地面站對顯示取捨
第一輪候選衛星可能很多;畫面分層級避免過度擁擠。
顯示層級 | 規則
資料層候選 | 所有有 pair visibility windows 的衛星 + handover target + continuity ids
目前服務衛星 | replay 當下由 cross-orbit-live policy 選出的 serving satellite
視覺強調 | active / continuity actors 用較明顯模型;context actors 降低視覺權重
Labels | 最多顯示前 6 個 labels;active / candidate / continuity 保留 label
Uplink / downlink pulses | 只跟目前 active link 走;不是所有候選都畫 packet flow
整體上是 readability policy:資料層保留完整候選與來源脈絡,視覺層只強調目前服務、切換目標、連續性相關衛星。

## Slide 10: 地面站對軌跡與可視窗
衛星軌跡的真實性層次:公開來源 → 模型推導 → display-only。
層次 | 內容
真實公開資料 | 衛星身份、NORAD / COSPAR、TLE 兩行軌道資料 (CelesTrak)
開源推導 | SGP4 取樣位置、WGS84 仰角計算、A/B 重疊區段 → pair visibility
Display-only | camera framing、altitude compression、label density、generic mesh、lane placement
Scene actor set = pair visibility + handover target + continuity ids;排序:active link 優先 → 最早可視窗。
若 pair 無可視窗:不補 fake satellite、不補 fake active link。外部來源 [1][2][6]-[10]。

## Slide 11: 地面站對連線與傳輸模型
連線數字的來源分層。
Surface | 解讀
Active satellite | pair visibility 候選交 cross-orbit-live policy 選
Uplink / downlink lines | 幾何端點:A → satellite → B;方向為視覺呈現 (display grammar)
Moving packets / pulses | 純視覺節奏,非 packet capture / traffic log / measured throughput
Handover reason | 模型化 policy output;依仰角、剩餘可視時間、latency、jitter、relative RSRP scoring
Latency | 用斜距推估 one-way 延遲;依 3GPP TR 38.811 §6.7
Throughput / jitter / rain impact | FSPL + gas absorption + rain attenuation 模型估算
模型依據:FSPL 來自 3GPP TR 38.811 §6.6.2;gas / rain attenuation 參考 ITU-R P.676 / P.618;handover policy 參考 TR 38.821 §7.3。外部來源 [3][4]。

## Slide 12: 地面站對結果可信度邊界
對外可以怎麼說。
類別 | 範圍
真實公開資料 | 站點身份 / coordinates precision / public source、TLE 衛星身份、NORAD / COSPAR、SATCAT summary
開源推導 | satellite 取樣位置、tracks、station visibility、pair visibility intersection、候選 set
模型估算 | active satellite choice、handover decision、latency、jitter、throughput、rain impact、comm time summary
純視覺 | uplink/downlink pulses、display lanes、camera、label density、generic satellite model
不可宣稱 | 營運商實測 telemetry、真實 packet flow、實測 congestion、private gateway schedule、commercial routing
目前缺口:EIRP、bandwidth、T_sys、完整大氣 grid 仍待確認來源;throughput / RSRP 類語句只能保持模型估算。
外部來源 [1][2][3][4][5][6]-[10]。

## Slide 13: 通訊稽核 CSV 匯出
地面站對結果面板的 CSV 是模擬運算結果的稽核資料,用來重現面板數值、檢查資料來源與可信度邊界。
CSV 區塊 | 解讀方式
模擬運算摘要 | Station A/B、time window、shared orbits、來源等級、座標精度標籤
站點精度 | 座標精度、raw lat/lon、畫面位置是否等於 source truth
TLE 來源清單 | CelesTrak path、record counts、cap、parse health、epoch / source health
衛星 / 可視窗 | 哪些 satellite 被軌道推算、sample cadence、A/B visibility、pair intersection
通訊 / 切換事件 | comm time summary、handover reason;為推導 / 模型結果,不是 traffic logs
模型輸出 | model id、standards refs、input summary、non-claim
讀法:來源等級與座標精度 → TLE manifest 是否 fresh / capped → 對照面板 → Non-claim 收尾。
Non-claim:稽核資料,非 packet capture / operator telemetry / commercial routing 證據。外部來源 [1][2][3][4]。

## Slide 14: 雨衰滑桿 (Rain rate) 控制重點
Station pair、time window、TLE pool、orbit support 都是地面站對的資料來源輸入;滑桿在不改這些 source truth 的前提下,展示降雨衰減壓力測試。
影響範圍 | 解讀
不會改變 | 站點座標、衛星身份、TLE propagation、visibility windows、候選池
直接影響 | ITU-R P.618 rain attenuation、Ku/Ka 模型化 throughput / jitter
可能連帶 | 若 link score 改變,active satellite、comm time、handover count 可能跟著變動
報告策略:面板第 2 列 Rain rate 與第 5 列 d1 Rain impact 要特別講;其他 rows 帶過。
外部來源 [4] ITU-R P.618 / P.838。

## Slide 15: 公開軌道資料模擬目標
TLE-first:衛星身份與軌道先用公開 TLE / SATCAT,再用模型推導可視窗、連線選擇、天候影響。不是營運商實測,也不是真實封包紀錄。
問題 | 目前做法
衛星是否真實 | 用 CelesTrak GP / SATCAT 的公開身份與軌道
軌跡怎麼來 | SGP4 依 TLE 推算位置 + 站點座標計算可視窗
連線數字怎麼來 | latency、throughput、jitter、handover 是模型估算,標示來源與限制
缺資料怎麼處理 | EIRP / bandwidth / T_sys 等必要資料未確認時顯示 unavailable
視覺動畫怎麼看 | 線條、封包點、camera、label 是輔助理解,不是真實流量
目前只可說「基礎能力已建立」;完整前後比較畫面仍在開發中。
來源:SDD §7、§11、§12.1;slice-0 §6.2;效能測試報告 (內部編號 S1)。

## Slide 16: 目前已完成基礎
已落地的基礎能力(2026-05-19 重新擷取的 screenshot 對應)。
已完成 | 對報告的意義 | 追溯依據
公開 TLE / SATCAT source path | 衛星身份與軌道來源可追溯,不補 fake actor | [2]
模擬結果來源欄位 | CSV / 面板可追到資料來源、模型、non-claim | 工程驗證依據
Station elevation prep | 69 站點已有高度與 horizon mask 欄位,待 runtime 接線 | [1][5]
Slice-0 baseline | 5 組 walkthrough URL 已固定為後續 comparison 的基準 | 工程驗證依據
Performance spike | LEO 200 cap @ 30 s 已有 p95 391.2 ms 的證據 | 工程驗證依據
Refresh 是 build-step / manifest path;runtime hot path 不做網路抓取。

## Slide 17: 仍在開發與待確認
開發中項目 + 待確認條件。
項目 | 要完成什麼 | 待確認條件
站點高度 / 地形 | elevationM / terrainMaskDeg 接到可視窗、雨衰、面板第 6 列 | 程式尚未接讀
候選量與 policy | LEO 200 cap @ 30 s、cap disclosure、policy selector | 200 + 10 s 尚未通過
視覺證據 | TLE freshness、active badge、pre/post comparison shell | 比較證據尚未完成
RSRP / throughput | EIRP / bandwidth / T_sys / Shannon throughput | 來源未確認則 unavailable
大氣 / 雨量格點 | cloud、scintillation、rain height、rain climatology grid | 待 ITU-R grid 政策 [4]
外部來源 [4] ITU-R;對應 SDD §7 Slice F1–F9。

## Slide 18: 目前可驗證證據
可引用的 baseline,不是完整 comparison result。
證據 | 可對外說法
目前畫面截圖 | 地面站對展示頁面已顯示來源、模型揭露、CSV audit
代表路徑基準 | 5 組路徑面板第 3 / 5 / 6 列值已固定為基準
效能證據 | LEO 60 + 10 s PASS;LEO 200 + 30 s PASS;LEO 200 + 10 s FAIL
來源脈絡 | Station / TLE / SATCAT / CSV 可交叉檢查 [1][2]
比較畫面邊界 | 前後比較畫面仍在開發中;不可宣稱已完成比較驗證
來源:slice-0 §6.2 baseline + 2026-05-19 重新擷取的 screenshot;細節見附錄。

## Slide 19: 資料可信度說明
報告時清楚分辨:公開來源 / 模型推導 / 視覺輔助。
類型 | 可解讀方式
Station card | 公開資料庫 + source link;座標可能為 exact 或代表座標
通訊稽核 CSV | 稽核資料,非實測 telemetry
雨衰滑桿 | 模型控制參數,非實測天氣
Satellite scene | 衛星身份與位置來自公開 TLE 推導
數值指標 | 除明確標 source-derived 外,皆為模型估算
缺少必要來源 | 顯示 unavailable / pending,不靜默補值
不宣稱:營運商實測 telemetry、實測 throughput / jitter / congestion、private gateway schedule、commercial routing、runtime Internet refresh、營運商已驗證 station-to-station service。

## Slide 20: 參考資料 — 站點公開來源
Ref | Source
[1] | Operator network pages — KSAT Global、SES O3b mPOWER、Intelsat teleport chart
[6] | GEO / LEO / MEO operator pages — Eutelsat GEO-LEO、Telesat、SES gateway update
[7] | Teleport / facility profiles — World Teleport Association、USEI、SANSA、NRCan Inuvik
完整 URL 列於 markdown 完整版進度報告。

## Slide 21: 參考資料 — 站點補充來源
Ref | Source
[8] | Public filings / facility records — FCC IBFS SES-LIC-20130124-00089;公開地址或設施清單(僅在 operator pages 缺確切座標時引用)
[9] | Public geospatial pages — Wikipedia / Wikidata for Svalbard、Troll、Tromso、Awarua、Fuchsstadt Earth Station 等
[10] | Gateway press / news evidence — Orange Martinique、Speedcast Cali、SpaceNews Peru gateway
完整 URL 列於 markdown 完整版進度報告。

## Slide 22: 參考資料 — 衛星、標準與地形
Ref | Source
[2] | CelesTrak public GP / SATCAT — celestrak.org/NORAD/elements/gp.php + satcat.csv
[3] | 3GPP TR 38.811、TR 38.821 — 3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/
[4] | ITU-R recommendations P.618 / P.676 / P.838 / P.835 / P.837 / P.839 / P.840 / S.1528 / S.465 via itu.int/rec/
[5] | Terrain / elevation — NASA / USGS SRTM 1″ DEM via earthexplorer.usgs.gov;Open-Elevation
完整 URL 列於 markdown 完整版進度報告。

## Slide 23: 附錄 — 工程驗證依據
本頁不是外部引用來源;只說明本簡報的系統設定、測試數字與基準在專案內哪裡查到。
依據 | 用途
multi-orbit-public-registry-sources.md | 站點 URL / source snippet / coordinate / capability evidence
tle-first-fidelity-uplift.md §7 / §11 / §12.1 | 待開發、風險、spike gate
slice-0-baseline.md §6.2 | 5 組代表路徑面板基準值
spike-S1-cap-cadence-perf.md | LEO cap / cadence p95 測試結果
runtime-projection-csv.ts | CSV 欄位與稽核匯出格式
runtime-data-completeness.ts | 來源脈絡 / non-claim / 缺資料狀態
此頁列內部專案文件路徑,非外部引用來源。